Приложение № 5

к аукционной документации

Требования к товарам (материалам), используемым при выполнении работ

| № П/П | Наименование товара | Страна происхождения | Товарный знак (при наличии) | Требования к техническим характеристикам основных товаров (материалов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиаторы стальные панельные | Германия | нет в наличии | Глубина 100 мм. Длина: 1000, 1200 мм. Высота 500 мм. Номинальный тепловой поток при температуре 70 °С 1930 Вт. Объем 5,4л. Масса 28 кг. |
| 2 | Дверной блок | Россия | нет в наличии | Материал изготовления - плита древесная моноструктурная. Размеры (ширина х высота) 1000 х 2000 мм. |
| 3 | Кабели | Россия | нет в наличии | Соответствуют ГОСТ 31996-2012. Жилы класса - 1. Изолированные жилы кабелей имеют отличительную расцветку. Изолированные токопроводящие жилы кабеля выполняют функции нулевого защитного проводника и нулевого рабочего проводника. Изоляции токопроводящих жил из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. Наружная оболочка. Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2: 1,5, 2,5. Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. По исполнению в части показателей пожарной опасности не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением. Стойкость к навиванию. Токопроводящие круглые жилы медные - согласно ГОСТ 22483-2012. Цвет изоляции жилы серый \ коричневый \ черный. Число токопроводящих жил 3 шт. |
| 4 | Плинтус | Россия | нет в наличии | Плинтус напольный. Плотно прилегает к стенам и обладает пыле-водонепроницаемостью. В плинтус встроен центральный кабель канал для кабелей сечением 35 мм2. Крепление плинтуса к стене с помощью саморезов. Значение для H 48 мм. Значение для А 9 мм. Толщина стенок плинтуса 3 мм. Длина плинтуса 2000 мм. Значение для В 19 мм. Материал изготовления плинтуса ПВХ. Значение для С 20 мм. В комплект входят: угол внутренний для плинтуса, угол наружный для плинтуса, соединитель для плинтуса, заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая и правая. Соответствует изображению: Угол внутренний для плинтуса. Применяется для закрытия граней стыков на внутренних углах стен. Имеет жесткий профиль высотой 48 мм. Материал изготовления внутреннего угла ПВХ. Соответствует изображению: Угол наружный для плинтуса. Применяется для закрытия граней наружного угла стен. Имеет жесткий профиль высотой 48 мм. Соответствует изображению: Материал изготовления наружного угла ПВХ. Соединитель для плинтуса. Применяется при наращивании пластиковых плинтусов по длине стены. Обеспечивает неподвижную фиксацию элементов и скрывает неэстетичный участок срезов и стыка двух отрезков. Имеет жесткий профиль высотой 48 мм. Материал изготовления соединителя ПВХ. Соответствует изображению: Торцевая заглушка для плинтуса. Предназначена для монтажа плинтуса высотой 48 мм. Плотно закрывает срез профиля там, где плинтус не имеет дальнейшего продолжения, а также защищает внутреннее пространство плинтуса от загрязнений и механических повреждений, придает конструкции целостный вид. Материал изготовления заглушки торцевой левой и правой ПВХ. Соответствует изображению: |
| 5 | Кран шаровый муфтовый | Россия | нет в наличии | Кран применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяйственного назначения, горячего водоснабжения. Кран оснащен ручкой типа бабочка с утолщенной стенкой из алюминиевого сплава и эпоксидной покраской. Резьба присоединений внутренняя-внутренняя. Материал корпуса латунь никелированная. Класс герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544-2015. Средний срок службы 10 лет. Средняя наработка на отказ, циклов 25000. Номинальное давление, МПа 2,5. Размер S, мм 46. Размер L, мм 74. Размер D1, мм 20,5. Размер D, мм, 20. Размер L1, мм 40. Материал изготовления рукоятки штампованная оцинкованная сталь покрытием ПХВ. Температура рабочей среды, оС, 120. Управление ручное, поворот на 90°. Пропускная способность 32,3 м3/час. Соответствует конструктивному исполнению, указанному на изображении: |
| 6 | Гвозди строительные | Россия | нет в наличии | ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75. Длина гвоздя, мм, 25. Заостренная часть гвоздя имеет круглое сечение. Исполнение трефовые. Материал изготовления - из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия по ГОСТ 3282-74, из проволоки по нормативно-технической документации (НТД). Диаметр (условный диаметр) стержня строительных гвоздей, d, 1,2 мм. |
| 7 | Насос циркуляционный | Россия | нет в наличии | Мощность 0,245 кВт. Диаметр присоединительной резьбы 1¼ дюйм (дюйм с четвертью). Напор, диапазон 0,5 - 8 м. вод. ст. Производительность от 0,5 до 8,5 м3/ч. Максимальное рабочее давление 10 бар. Температура перемещаемой жидкости, максимальная 110 °С. Монтажная длина 180 мм. Количество скоростей регулирования 3. |
| 8 | Подводка гибкая армированная | Италия | нет в наличии | Рабочая среда вода. Длина подводки 800 мм. Максимальная температура рабочей среды: 95°С. Оплётка из нержавеющей стали. Наружный диаметр 13 мм. Внутренний диаметр 8,5 мм. |
| 9 | Кабели | Россия | нет в наличии | ГОСТ 31996-2012. Жилы класса – 1. Изолированные жилы кабелей имеют отличительную расцветку. Изолированные токопроводящие жилы кабеля выполняют функции нулевого защитного проводника и нулевого рабочего проводника. Изоляции токопроводящих жил из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности. Имеют наружную оболочку. Номинальное сечение токопроводящих жил, мм2: 2,5, 6, 10. Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1 кВ номинальной частотой 50 Гц. По исполнению в части показателей пожарной опасности не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением. Стойкость к навиванию. Токопроводящие круглые жилы: медные - согласно ГОСТ 22483-2012. Срок службы кабелей, лет 25. Число токопроводящих жил 5 шт. |
| 10 | Раковина | Франция | нет в наличии | Материал изготовления фарфор. Высота чаши с пьедесталом 800 мм. Цвет белый. Высота пьедестала 550 мм. Габаритные размеры чаши (глубина х ширина х высота) 350х450х160 мм. |
| 11 | Крепление-клипса двойное | Россия | нет в наличии | Материал изготовления полипропилен. Диаметр закрепляемых труб мм: 20. Цвет белый. |
| 12 | Розетка | Россия | нет в наличии | Габаритные размеры, мм 66х66х30. Номинальное напряжение, В, 220-230. Имеет заземляющие контакты. Наличие защитной крышки. Наличие защитных шторок. Количество гнездовых контактов 4. Максимальное номинальное напряжение в цепи переменного тока, 250 В. Номинальный ток, А 10. Стационарные бытового и аналогичного назначения. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой согласно ГОСТ 14254-2015 IP20. Цвет: белый, слоновой кости. |
| 13 | Плитки керамические для полов | Россия | нет в наличии | ГОСТ 6787-2001. Исполнение с завалом. Координационные размеры (Д*Ш), мм: 400*400. Лицевая поверхность плиток многоцветная. Максимально допустимая ширина шва, мм 2. Поверхность плиток неполированная. Толщина плиток, мм 9. Форма плиток: квадратные. |
| 14 | Труба | Россия | нет в наличии | ГОСТ 32415-2013. Материал изготовления полипропилен гомополимер (РР-В). Номинальный наружный диаметр: 20 мм. |
| 15 | Гвозди строительные | Россия | нет в наличии | ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75. Строительные гвозди с плоской головкой. Размеры - диаметр стержня * длина гвоздя 1,4*32. |
| 16 | Отвод канализационный | Россия | нет в наличии | Материал изготовления полипропилен. Рабочее давление, максимальное 0,5 бар. Угол отвода 87,5°. Диаметр 50 мм. |
| 17 | Кран смывной | Россия | нет в наличии | Материал изготовления корпуса латунь. Труба ПВХ в комплекте. Диаметр трубы 40 мм. Длина трубы 400 мм. Диаметр подводки к трубопроводу ¾ дюйм. Давление воды, максимальное 0,6 МПа. Количество воды, поступающее на смыв за один цикл 4 л. |
| 18 | Выключатель | Россия | нет в наличии | ГОСТ Р 51324.1-2012. Конструкция выключателей обеспечивает невозможность прикосновения к их токоведущим частям. Исполнение: двухклавишный, одноклавишный для скрытой проводки. Наибольший диаметр присоединяемого медного проводника 1,45 мм. Номинальное напряжение, В, 250. Номинальное сечение присоединяемого провода диапазон 0,75-2,5 мм2. Номинальный ток, А 10. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой согласно ГОСТ 14254-2015 IP20. Тип зажима проводника: винт. Цвет белый. |
| 19 | Муфта соединительная | Россия | нет в наличии | Материал изготовления полипропилен. Номинальное давление 25 бар. Температура рабочей среды, максимальная 95 °С. Диаметр 50 мм. Длина 63 мм. Масса 0,383 кг. |
| 20 | Горячекатаная арматурная сталь | Россия | нет в наличии | ГОСТ 5781-82. Диаметр профиля А-I, мм– 6. Длина стержней 6 м. Марка стали А-I - Ст3кп. |
| 21 | Профнастил оцинкованный | Россия | нет в наличии | Покрытие полиэстер. Габаритная ширина 1187 мм. Рабочая ширина 1150 мм. Высота профиля 8 мм. Толщина металла 0,5 мм. |
| 22 | Кабель-канал | Россия | нет в наличии | Габаритные размеры (Ш*В), мм 20*10. Наличие крышки. Материал изделия ПВХ. Пожаробезопасность: не распространяют горение. Температура эксплуатации диапазон - 50°С - +95°С. Цвет - белый, бежевый. |
| 23 | Светильник потолочный | Россия | нет в наличии | Количество ламп 2 шт. Цвет корпуса белый. Мощность одной лампы 18 Вт. Масса 3 кг. Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм 706х310х110. Температура эксплуатации, диапазон 5 – 35 °С. |
| 24 | Провод силовой | Россия | нет в наличии | ГОСТ 6323-79. Марка ПВ1. Номинальное напряжение [до 450 В]. Класс токопроводящей жилы 1. Материал изготовления токопроводящей жилы медь. Номинальное сечение токопроводящей жилы 4 мм2. |
| 25 | Муфта переходная | Россия | нет в наличии | Материал изготовления полипропилен. Номинальное давление 25 бар. Максимальная температура рабочей среды 95 °С. Диаметр мм 25*20. Общая длина 40 мм. Масса 0,013 кг. |
| 26 | Кирпич керамический | Россия | нет в наличии | ГОСТ 530-2012. Изделия естественного цвета. Рядовые изделия с гладкими вертикальными гранями. Габаритные размеры: Длина – 250мм, ширина – 120мм, толщина 65 мм. Марка по морозостойкости кирпича F25. Группа изделий по теплотехническим характеристикам эффективные. Марка по прочности кирпича М100. Кирпич представляет собой керамическое штучное изделие, предназначенное для устройства кладок на строительных растворах. Обеспечивает эксплуатационные характеристики кладки. Кирпич полнотелый. Пустоты в изделиях располагаются перпендикулярно (вертикальные). |
| 27 | Светильник | Россия | нет в наличии | Номинальное напряжение В 220. Количество ламп: 1 шт. Мощность лампы 60 Вт. Степень защиты согласно ГОСТ 14254-2015 более IP 44. |
| 28 | Извещатель пожарный дымовой | Россия | нет в наличии | Минимальный срок службы10 лет. Диапазон рабочей температуры -30 – +60 °С. |
| 29 | Растворы строительные | Россия | нет в наличии | ГОСТ 28013-98. Растворные смеси марки Пк2. В качестве вяжущего материала применены цементы для строительных растворов. В качестве заполнителя применен песок для строительных работ. Марка по морозостойкости F50. Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте марки: М150. |
| 30 | Угольник | Россия | нет в наличии | Материал изготовления полиэтилен. Номинальный наружный диаметр присоединяемых труб 20 мм. Угол отведения 90°. |
| 31 | Трубы напорные из полиэтилена | Россия | нет в наличии | ГОСТ 18599-2001. Внешний вид поверхности трубы имеет гладкие наружную и внутреннюю поверхности. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб отсутствуют пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Наименование полиэтилена ПЭ 80. Номинальный наружный диаметр, мм 20. Полиэтилен низкого давления. Синие продольные маркировочные полосы в количестве трех равномерно расположенных по окружности трубы. Цвет защитной оболочки синий. Цвет труб черный. |
| 32 | Лента разделительная | Россия | нет в наличии | Длина ленты в развернутом виде: 47м. Разделительная лента предназначена для сопряжения стен, потолка и применяется при работе с гипсокартонными листами, обеспечивая шумоизоляцию при возведении конструкций из гипсокартона и аналогичных ему материалов. Лента разделительная предотвращает последствия вибрации плиты перекрытия, которая приводит к созданию нитевидных трещин. Ширина ленты: 65 мм. |
| 33 | Тройник | Россия | нет в наличии | ГОСТ 32415-2013. Номинальный наружный диаметр присоединяемых труб мм: 25*20*25, 110*110*50. |
| 34 | Растворы строительные | Россия | нет в наличии | ГОСТ 28013-98. В качестве вяжущего материала применена известь строительная. В качестве заполнителя применен песок для строительных работ. Марка по морозостойкости F100. Марка по подвижности - Пк2, Пк3, Пк4. Строительный раствор на смешанных вяжущих, применяемый для каменной кладки и монтажа строительных конструкций при возведении зданий и сооружений. По средней плотности раствор тяжелый. Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте марок: М50. |
| 35 | Унитаз врезной | Россия | нет в наличии | Материал изготовления чугун с эмалированным покрытием. Срок службы 10 лет. Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм 610х500х200. Температура рабочей среды °С, диапазон -10 - +74. |
| 36 | Листы гипсокартонные | Россия | нет в наличии | ГОСТ 6266-97. Вид листа – ГКЛ. Длина листов, мм: 2000. Листы имеют прямоугольную форму в плане. По внешнему виду и точности изготовления листы группы: А. Тип листов по форме продольных кромок ПК. Толщина листов, мм 12,5. Ширина листов, мм 600. |
| 37 | Тройник | Россия | нет в наличии | ГОСТ 32415-2013. Номинальный наружный диаметр присоединяемых труб мм 32*20*32. |
| 38 | Бетон тяжелый | Россия | нет в наличии | ГОСТ 26633-2015. Бетонные смеси для бетонов изготовлены без добавок. Бетонные смеси, предназначенные для изготовления тяжелого бетона соответствуют требованиям ГОСТ 7473-2010. В качестве вяжущих материалов применяются цементы, соответствующие требованиям ГОСТ 22266-2013. В качестве крупных заполнителей для бетонов применяются щебень из плотных горных пород (изверженных; осадочных) по ГОСТ 8267-93. В качестве мелких заполнителей применяются природный песок, соответствующий требованиям ГОСТ 8736-2014. Класс по прочности на сжатие B3,5. Марка по морозостойкости бетона F1200. Наибольшая крупность крупного заполнителя 20 мм. |
| 39 | Розетка | Россия | нет в наличии | Наличие заземляющих контактов. Номинальное напряжение, В, 220-230. Розетка двухместная, с оболочкой двойного использования, с заземлением. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой согласно ГОСТ 14254-2015 IP55. Цвет белый, слоновой кости. |
| 40 | Гвозди строительные | Россия | нет в наличии | ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75. Строительные гвозди с конической головкой. Размеры - условный диаметр стержня * длина гвоздя, мм 2 *50. |
| 41 | Писсуар | Россия | нет в наличии | ГОСТ 30493-96, ГОСТ 15167-93. Масса 7,5 кг. Подвод воды наружный. Материал изготовления фарфор. Габаритные размеры (ширина х глубина х высота) 305х340х535 мм. Цвет белый. В состав комплекта писсуаров входит: писсуарный кран, четыре шурупа с полукруглой никелированной головкой. Писсуары функционально пригодные. |
| 42 | Дверь противопожарная | Россия | нет в наличии | Размер (ширина х высота) 1,6 х 2,2 м. [Инерционность срабатывания менее 15 сек]. Материал изготовления рамы стальной лист толщиной 1,5 мм. |
| 43 | Кран шаровый | Россия | нет в наличии | Применяется в качестве запорной арматуры. Механизм управления стальная рукоятка. Резьба внутренняя-внутренняя. Температура рабочей среды -20 - +150 °С. Условный проход - ¾ и 1 дюйм. Расстояние от дальнего края стальной рукоятки до центральной оси крана 104 мм. Длина крана мм, 55,5. Расстояние от центральной оси крана до верхней точки механизма управления мм 43,5. Материал изготовления корпуса латунь. Длина рукоятки-бабочки 68 мм. |
| 44 | Декоративная панель | Россия | нет в наличии | Материал изготовления поливинилхлорид. Панели окрашены и ламинированы, повторяют текстуру натуральной ольховой древесины. Габаритные размеры, мм, (Т*Ш*Д) 8*250*2700. |
| 45 | Щиты распределительные | Россия | нет в наличии | Габаритный размер высота, мм 265. Габаритный размер глубина, мм 120. Габаритный размер ширина, мм: 440. Климатическое исполнение согласно ГОСТ 15150-69: УХЛ3. Количество вводов 3 шт. Корпус металлический. Щит навесной. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой согласно ГОСТ 14254-2015: IP31. |
| 46 | Щиты распределительные | Россия | нет в наличии | Габаритные размеры (В*Ш), мм 560*600. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой согласно ГОСТ 14254-2015 IP31 |
| 47 | Кран шаровый | Россия | нет в наличии | Применяется в качестве запорной арматуры. Механизм управления рукоятка-бабочка. Резьба внутренняя-внутренняя. Температура рабочей среды, диапазон минус 10 - +130 °С. Условный проход 1¼ дюйм (дюйм с четвертью). Расстояние от дальнего края стальной рукоятки до центральной оси крана 121 мм. Длина крана 77 мм. Расстояние от центральной оси крана до верхней точки механизма управления мм 62. Материал изготовления корпуса латунь. Длина рукоятки-бабочки 70 мм. |
| 48 | Люк | Россия | нет в наличии | ГОСТ 3634-99. Тип люка: Л-легкий. Конструкция люков предусматривает одну впадину, предназначенную для возможности открывания крышки. Крышки люков свободно входят в соответствующие им корпуса. |
| 49 | Щиты распределительные | Россия | нет в наличии | Габаритные размеры (В*Ш), мм 540*310. Предоставляется щит распределительный с замком. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой согласно ГОСТ 14254-2015: IP31. |
| 50 | Герметик пенополиуретановый | Финляндия | нет в наличии | Внешний вид вязкая смесь, которая при выходе из баллона превращается в пену и затвердевает под воздействием влажности воздуха. Температура самовозгорания затвердевшей пены: [свыше +400°C]. Термостойкость затвердевшей пены, °C минус 60 - плюс 100. |
| 51 | Профнастил оцинкованный | Россия | нет в наличии | Покрытие полиэстер. Габаритная ширина 1050 мм. Рабочая ширина 1000 мм. Высота профиля 35 мм. Толщина металла 0,7 мм. |
| 52 | Гибкая вставка | Россия | нет в наличии | Применяется в системе водоснабжения, теплоснабжения для снижения уровня шума, вибрации. Диаметр условного прохода: 32 мм. Номинальное давление 10 бар. Максимальная рабочая температура, 80 °С. Длина мм 205. Срок службы 1 год. |
| 53 | Щиты распределительные | Россия | нет в наличии | Габаритные размеры (В*Ш), мм 540*310. Предоставляется щит распределительный с замком. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой согласно ГОСТ 14254-2015: IP31. |
| 54 | Лента бумажная | Россия | нет в наличии | Длина ленты в развернутом виде, 50 м. Бумажная лента предназначена для проклейки швов (стыков) гипсокартонных листов. Лента усиливает швы (стыки) между листами и предотвращает трещины. Лента представляет собой полосу бумаги с разметочной линией и перфорацией. Ширина ленты 50 мм. |
| 55 | Снегозадержатель | Россия | нет в наличии | Предназначен для предотвращения скатывания снега с крыши. Покрытие полиэстер. Длина 3 м. Толщина листа мм 0,48. Материал изготовления оцинкованная сталь. |
| 56 | Дюбели | Россия | нет в наличии | Диаметр дюбеля, мм 8. Длина дюбеля, мм 50. Дюбель имеет бортик, предотвращающий проваливание дюбеля в монтажное отверстие. Конструкция усов (направление наклона) не препятствует проникновению дюбеля в отверстие. Материал дюбелей - полиэтилен, полипропилен. Дюбель представляет собой распорный элемент, который позволяет крепить различные облицовочные, теплоизоляционные материалы и строительные элементы к различным строительным материалам - полнотелый бетон, кирпич, камень, пористый бетон, пустотелые блоки, гипсокартонные плиты, дерево. При вворачивании шурупа дюбель расширяется в нескольких направлениях, обеспечивая анкеровку в строительном материале. Стопорный элемент - «шипы», «усы» для предотвращения прокручивания и обеспечения крепления. Техническое отверстие на торце узла позволяет шурупу равномерно расклинить дюбель за счет выхода из него шурупа. Шипы дюбеля закрепляют дюбель за счет силы трения в плотных материалах. |
| 57 | Радиаторы стальные панельные | Германия | нет в наличии | Глубина 100 мм. Длина: 900, 1600, 2400 мм. Высота мм 500. Номинальный тепловой поток при температуре 70 °С 1930 Вт. Объем л 5,4. Масса кг 28. |
| 58 | Грунтовка полимерная | Россия | нет в наличии | Предназначена для увеличения адгезии герметика к наносимой поверхности. Максимальное время высыхания 24 ч. Минимальная прочность сцепления с бетонным основанием 4 МПа. |
| 59 | Щиты распределительные | Россия | нет в наличии | Габаритные размеры (В*Ш), 310*395 мм. Предоставляется щит распределительный с замком. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой согласно ГОСТ 14254-2015: IP31. |
| 60 | Растворы строительные | Россия | нет в наличии | ГОСТ 28013-98. В качестве вяжущего материала цементы для строительных растворов. В качестве заполнителя применен песок для строительных работ. Марка по морозостойкости F100. Марка по подвижности - Пк3. По средней плотности раствор тяжелый. Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте марки: М150. |
| 61 | Шуруп самонарезающий | Россия | нет в наличии | Диаметр 3,5 мм. Длина 25 мм. Шлиц крестообразный. Максимальная толщина прикрепляемого материала 0,7 мм. |
| 62 | Выключатель автоматический | Россия | нет в наличии | Климатическое исполнение согласно ГОСТ 15150-69: УХЛ3. Количество силовых полюсов 3. Номинальный ток, А: 16. Рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации диапазон минус 60 - плюс 40 °С. Род тока переменный. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой согласно ГОСТ 14254-2015 IP20. |
| 63 | Муфта соединительная | Россия | нет в наличии | ГОСТ 32415-2013. Материал изготовления полиэтилен. Класс эксплуатации 2. Номинальный наружный диаметр присоединяемых труб 16 мм. |